فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترای حرفه ای

| کد واحد : 117 کد شناسائی پایاننامه: | نام واحد دانشگاهی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت |
| --- | --- |
| سال و نیمسال اخذ پایان نامه: 96-95 | نام و نام خانوادگی دانشجو : محسن نژاد جمالی شماره دانشجوئی: 920571100 |
| عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهای: به کارگیری همزمان معیار شیفت زاویه ی فاژ ولتاژ و روش ضرایب همبستگی به منظور افزایش دقت و درستی در تشخیص نوع خطا شبکه توزیع |
| نمره پایاننامه دانشجو به عدد: 5/17 به حروف: هفده و نیم | تاریخ دفاع از پایاننامه: 12/10/95 تعداد واحد پایاننامه:6 |
| چکیده حفاظت سیستمهای قدرت مدرن، روش طبقهبندی سریع، درست و قابل اطمینان خطا یکی از نیازمندیهای مهم بهرهبرداری است. از طرف دیگر، اطلاعات درست نوع خطا برای الگوریتمهای تعیین مکان خطا مورد نیاز است. در این پایاننامه بکارگیری همزمان معیار شیفت زاویه فاز ولتاژ و روش ضرایب همبستگی به منظور افزایش دقت و درستی در تشخیص نوع خطا شبکه توزیع پیشنهاد ميگردد. برای تعیین تغییر شیفت زاویه از طریق اندازه‏گیری ولتاژهای سه فاز ابتدای فیدرفوریه سریع استفاده شده است و در روش دوم هدف تعیین ضرایب همبستگی است تا به‏توسط آنها نوع خطا را بتوان تشخیص داد فقط به جریان سه فاز اندازه‏گیری شده در ابتدای فیدر وابسته است. به منظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی برای تشخیص و طبقه‌بندی خطا مطالعات شبیهسازی بر روی یک سیستم تست شبیهسازی شده در نرم افزار دیگسایلنت اجرا شده و سپس اطلاعات خروجی در نرم افزار مطلب آنالیز شده است. نتایج عددی حاصله گواه این حقیقت است که روش اول بسیار مناسب بوده و در برابر انواع خطاها مقاوم بوده و جواب‏های صحیحی را می‏دهد ولی روش دوم چون وابسته به جریان است و از آنجای که وجود منابع پراکنده در شبکه توزیع بر روی جریان کشیده شده از شبکه تاثیر می‏گذارند در موارد مختلف انواع خطا جواب‏های نادرستی را می‏دهد پس در نفوذ بالا تولید پراکنده نیاز به یک روش مکملی است چرا که نمی‏توان فقط به روش ضرایب همبستگی برای تشخیص نوع خطا متکی بود بدین دلیل روش اول یعنی استفاده از تغییر شیفت زاویه فاز برای تعیین نوع خطا در کنار روش دوم استفاده شده به نوعی تکمیل کننده هم باشند یعنی در هر شرایط شبکه چه در حضور منابع تولید پراکنده چه در غیبت آنها بتوان در تعیین نوع خطا به درستی و با دقت بالا عمل نمود. کلمات کلیدی: شیفت زاویه فاز ولتاژ، ضرایب همبستگی، طبقه بندی خطا، منابع پراکنده |

1- این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود.                                                    نام ونام خانوادگی استاد راهنما:                                          امضاء

2- چکیده فوق همان چکیده داخل پایان نامه است.                                            نام ونام خانوادگی استاد مشاور:                                          امضاء